Justage TA-System und Einstellarbeiten am TP 16 MK II / III für jedermann

Dazu muss erst einmal geklärt werden welchen der TP 16 Arme man auf seinem Laufwerk hat. Ist dies geklärt,

Kann man daran gehen den entsprechenden Überhang auf seiner Schablone einzutragen.

Hier einmal die entsprechenden Werte in mm:

|  | Effektive Länge | Überhang | Montageabstand | Headshell |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thorens TP 16 Mk II | 230 | 14,4 | 215,6 | TP 62 |
| Thorens TP 16 Mk III | 232 | 16,4 | 215,6 | TP 63 |
| Thorens TP 16 Mk III L | 247,7 | 17,7 | 230 | TP 63 |
| Thorens TP 16 Mk III Spezial | 247,7 | 17,7 | 230 | TP 63 Spezial |
| Thorens TP 16 IV | 232 | 16,4 | 215,6 |  |
| Thorens TP 16 IV L | 247,7 | 17,7 | 230 | Fest |

Als Vereinfachung gab es eine Kunststoffschablone von Thorens zur TA-Justierung,die man für die TP 63 und TP 70 (TD 110,115) Armrohre gebrauchen kann. Mit etwas Geschick lässt sie sich aber auch am TP64 Höhenjustierung gebrauchen.

Zur Höhenjustierung des TA kann man aber auch ein Geodreieck gebrauchen.
Einfach eine Platte aufgelegen, System einbauen und die Nadel auf die nicht laufende Platte absenken. Nun das Geodreieck mit seiner Längsseite parallel zu Arm auf die Platte gestellt. Nun die Parallel-Linien auf Parallelität mit dem Arm vergleichen. Die fehlende Höhendifferenz kann man nun in der TA-Nähe am Armrohr ablesen und mit den, zu Thorens gehörenden, Kunststoffplätten das TA-System unterfüttern

Wenn’s nicht mehr als wie insgesamt drei Millimeter sind verändern sie die Effektive Masse des Arms um weniger als 0,8gr.. Also im Falle eines Shure V 15 VxMR vernachlässigbar.
Mein Tipp, bei einer normal dicken Platte, ruhig 0,5mm abziehen, damit es bei 180gr. Platten nicht bergan läuft. Von einer Höhenverstellung am Arm rate ich ab, da es dabei zur Verstellung des Magneten der Endabschaltung kommen kann. Näheres hierzu unter Reparatur TP 16 Tonarmlift .

Nachdem man nun die Armhöhe und den Überhang des Systems eingestellt hat sollte man nun den Spurwinkelfehler des Systems justieren. Dazu empfehle ich eine Schablone nach Baerwald oder Loefgren, die es im Internet oder bei mir als PDF geladen werden können. Mit der SME oder Schönschablone kommt es zu Fehlern im Spurwinkel am Thorensarm.

Zum Guten Schluss sollte man mit Hilfe eines kleinen Spiegels, dieser lag allen TP 16 bei, über prüfen ob das TA-System im Lot über der Platte steht.

Dazu legt man den Spiegel auf die Platte und senkt das System bei auf null gestellter Antiskating auf den selben ab. Jetzt kann man beobachten dass die Linien bei korrekt eingestelltem System im Spiegel ohne „Knick“ sich fortsetzen. Ansonsten das Tonarmrohr festhalten und das eigentliche Headshell leicht verdrehen bis sich die Linien im Spiegel fortsetzen.

Nun geht es zum Einstellen der Auflagekraft und Antiskating.

Dazu muss man erst einmal die Auflagekraft auf null stellen und den Arm mit dem Gegengewicht ausbalancieren, das heißt in den Schwebezustand zu versetzen.

Jetzt kann man die Auflagekraft nach den Vorgaben des TA-Herstellers einstellen.

Die Antiskating stellt man entsprechend der Auflagekraft ein. Es ist sowieso nur ein angenäherter Wert, da die Skatingkraft sich während des Abspielens verändert. Daher kann es zu Verschiebungen Antiskating kommen, je nachdem wo das Messfeld sich auf der Platte befindet.
Ich persönlich stelle die Antiskating nach Gehör während des Tests der Abtastfähigkeit ein.

Ein Verändern des Auflagegewichtes in dem Rahmen der TA-Herstellerangaben verändert auch den Klang eines TA-Systems. Es lohnt sich also etwas mit dem Auflagegewicht herum zu spielen.

Jürgen Heiliger

Heiliger-rh@t-online.de